## Slide 1
Асимптотична нотация
Увод в алгоритмите
Учителски екип
Обучение за ИТ кариера
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

## Slide 2: Съдържание
  Сложност на алгоритъм – асимптотична нотация
  Монотонност
  Асимптотични функции
  Типове сложност
  Времева сложност и скорост на изпълнение
  Необходима памет

## Slide 3: Сложност на алгоритъм
Сложност на алгоритъм– груба преценка на броя на изпълняваните стъпки, в зависимост от входните данни
Имерват се с асимптотчна нотация
  O(f(n)) – чете се "Big oh of f(n)"
  Θ(f(n)) – чете се "Theta of f(n)"
  Ω(f(n)) – чете се "Omega of f(n)"
    където f(n) е функция, зависеща от входните данни n

## Slide 4: Асимптотични нотации
O(f(n)) – Горна граница
  j = O(g)
  j = O(h)
Θ(f(n)) – Горна&Долна граница
  j = Θ(j)
  g = Θ(g)
Ω(f(n)) – Долна граница
  h = Ω(j)
  g = Ω(j)

## Slide 5: Асимптотична нотация: определение
За дадена функция g(n), ние отбелязваме с O(g(n)) множеството от функции, които са различни от g(n) с константа
Примери:
  2 * n2 + 10 ∈ O(n2)
  10n + 4 ∈ O(n)
  4*n*log2(3*n+1) + 2*n-1 ∈ O(n * log n)
  O(g(n)) = {f(n): където съществува c>0 и n0 , такова че f(n) <= c*g(n) за всички n >= n0}

## Slide 6: Монотонност (растене) на функция
О(n) означава, че функцията расте линейно, когато n расте
  Например
O(n2) означава, че функцията расте експоненциално, когато n расте
  например
O(1) означава, че функцията не расте,
когато n расте
  Например
n
ƒ(n)
ƒ(n)=n+1
ƒ(n)=n2+2n+2
ƒ(n)=4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 7: Асимптотни функции

## Slide 8: Типове сложности
Сложност | Нотация | Описание
константна | O(1) | n = 1 000  1-2 операции
логаритмична | O(log n) | n = 1 000  10 операции
линейна | O(n) | n = 1 000  1 000 операции
Линейно-логаритмична | O(n*log n) | n = 1 000  10 000 операции
Квадратична | O(n2) | n = 1 000  1 000 000 операции
Кубична | O(n3) | n = 1 000  1 000 000 000 операции
Експоненциална | O(nn) | n = 10  10 000 000 000 операции

## Slide 9: Стойности на функциите

## Slide 10: Времева сложност и скорост на програмата
Сложност | 10 | 20 | 50 | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000
O(1) | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с.
O(log(n)) | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с.
O(n) | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с.
O(n*log(n)) | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с.
O(n2) | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | 2 с. | 3-4 мин.
O(n3) | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | < 1 с. | 20 с. | 5 часа | 231 дни
O(2n) | < 1 с. | < 1 с. | 260 дни | увисва | увисва | увисва | увисва
O(n!) | < 1 с. | увисва | увисва | увисва | увисва | увисва | увисва
O(nn) | 3-4 мин. | увисва | увисва | увисва | увисва | увисва | увисва

## Slide 11: Необходима памет
Използваната памет също така трябва да се разглежда, например:
  Съхраняване на елементите на матрица от ранг N
    Попълване на матрицата – време за изпълнение O(n2)
    Намиране на елемент по индекс – време за изпълнение O(1)
    Необходима памет O(n2)

## Slide 12: Асимптотични нотации
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

## Slide 13: Лиценз
Настоящият курс (слайдове, примери, видео, задачи и др.) се разпространяват под свободен лиценз "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International"
Благодарности: настоящият материал може да съдържа части от следните източници
  Книга "Основи на програмирането със C#" от Светлин Наков и колектив с лиценз CC-BY-SA